## Slide 1
BBB
Bio Body Band
EMG + IMU 센서로 작업자의 근피로를 모니터링하고, 오염 환경에서도 블루투스 핸즈프리 제어를 실현하는 스마트 웨어러블 아대
ESP32-S3
MicroPython
BLE HID
EMG · IMU
"Protecting the Body, Bridging the Device."
Capstone Design 2026
1 / 9

## Slide 2
Problem Statement
왜 BBB가 필요한가?
기존 안전 솔루션이 해결하지 못한 3가지 문제
⚠️ 근피로 데이터 부재
기존 안전 장구는 외부 충격 보호에만 집중. 근피로 누적 → 물건 낙하·중대 사고 위험. 이를 실시간으로 감지·경보하는 웨어러블 장치가 없음.
🧤 현장 오염 문제
기름·화학약품이 묻은 손으로 노트북·태블릿 조작 → 정밀 기기 오염·고장. 비접촉 입력 수단이 절실.
🤚 비접촉식 입력장치 부재
신체 동작만으로 기기를 직접 만지지 않고 제어할 수 있는 산업 현장용 비접촉식 입력장치가 없음. 손을 쓰지 못하는 상황에서도 즉시 조작 가능해야 함.
2 / 9

## Slide 3
Project Goals
프로젝트 목표
🛡️ Safety Mode
근피로 모니터링
→ EMG Median Frequency 실시간 분석
→ 피로 임계치 80% / 95% 이중 경보
→ 진동 + LED 촉각·시각 피드백
→ 근골격계 질환 사전 예방
🎮 Control Mode
핸즈프리 BLE 마우스
→ IMU 팔 기울기 → 커서 이동
→ EMG Spike (주먹 쥐기) → 클릭
→ BLE HID — 드라이버 없이 즉시 연결
→ Windows · Android · iOS 호환
3 / 9

## Slide 4
Hardware Architecture
하드웨어 구성
설계 원칙: 경량화 · 소형화 최우선 — 불필요한 부품 제거, 전류 예산 내 설계
🧠
MCU
XIAO ESP32-S3
BLE HID · WiFi · USB-C 충전 내장
💪
EMG
MyoWare 2.0
근육 수축 강도 · 피로도 수집
📐
IMU
MPU6050
팔 기울기 X/Y · 6축 관성 감지
🔋
Battery
Li-Po 3.7V 300mAh
초슬림 · 2시간+ 연속 동작
📳
Vibration [Option]
Coin Motor
근위험 도달 시 촉각 경보
🖥️
Display [Option]
OLED 0.96"
모드 · 배터리 시각화
🩹
Electrode
Disposable Patch
피부 접촉용 교체형 전극
📦
Housing [Option]
3D Print FDM
PLA/PETG · 초소형 경량 설계
4 / 9

## Slide 5
System Flow
아대 동작 흐름
Safety Mode — 근피로 모니터링 파이프라인
EMG 샘플링 1kHz ADC
→
Band-pass 20~500Hz
→
FFT 분석 Median Freq.
→
80% 경고 진동 1회
→
95% 긴급 강진동+LED
Control Mode — BLE HID 마우스 파이프라인
IMU 읽기 100Hz I2C
→
Comp. Filter pitch / roll
→
커서 이동 BLE HID ΔX/Y
→
EMG Spike 주먹 쥐기
→
BLE 클릭 HID Button
전체 파이프라인 레이턴시 목표: < 50ms
5 / 9

## Slide 6
Demo Scenario A
Safety Mode
근골격계 질환 예방 | 물류 운반 작업자 시나리오
1
착용 & 시작
아대 착용 후 전원 ON → BLE로 모니터링 앱에 자동 연결
2
피로도 누적 감지
반복 작업 → EMG Median Frequency가 점진적으로 저주파 방향 이동
3
1단계 경보 — 80%
진동 1회 + LED 노란색 점등 → "휴식 권장" 신호 발생
4
결과
작업자가 알람으로 휴식 타이밍 인지 → 누적 과부하 차단 → 근골격계 질환 예방
6 / 9

## Slide 7
Demo Scenario B
Control Mode
오염 환경 핸즈프리 제어 | 유해물질 접촉 정비사 시나리오
1
상황
장갑에 오일이 묻은 정비사 → 매뉴얼 확인을 위해 노트북 앞에 서 있음
2
커서 이동 (IMU)
팔을 상·하·좌·우로 기울이면 pitch/roll이 BLE HID ΔX/Y로 변환 → 커서 이동
3
클릭 (EMG Spike)
주먹을 순간적으로 꽉 쥐면 EMG 스파이크 감지 → 왼쪽 클릭 → 도면 열기·확대
4
결과
기기를 한 번도 건드리지 않고 정보 확인 완료 → 오염 전파 Zero, 장비 고장 방지
7 / 9

## Slide 8
Development Schedule
12주 개발 일정
W1–W2
환경 구축
부품 수급 · ESP32-S3 BLE 기본 통신 환경 구축
W3–W5
신호처리 알고리즘
EMG Band-pass 필터 · FFT Median Frequency · IMU Comp. Filter
W6–W8
BLE HID + 하우징
Bluetooth HID 마우스 프로토콜 최적화 · 3D 프린팅 경량 하우징
W9–W11
통합 테스트 & 보정
시나리오별 데이터 보정 · 사용자 피드백 반영 · QA
W12
최종 발표 & 시연
2026년 6월 12일 — Safety & Control 두 시나리오 라이브 데모
8 / 9

## Slide 9
Impact & Closing
기대 효과
🏭
산업 안전 향상
근피로 기반 휴식 타이밍 제공 → 근골격계 질환 발생률 감소
🔬
오염 환경 생산성
기기 비접촉 제어 → 장비 오염·고장 Zero → 정비·연구 현장 적용
📡
표준 BLE HID
드라이버 없이 Win/Android/iOS 즉시 연결 — 범용성 확보
⚡
경량 웨어러블
초소형 폼팩터 + Li-Po 2h+ → 장시간 착용 현실적
🧬
바이오 신호처리
EMG FFT + IMU 융합 알고리즘 → 학술적 기여 및 확장 플랫폼
🏆
최종 목표
2026.06.12 라이브 데모 Safety & Control 완전 동작
"Protecting the Body, Bridging the Device."
9 / 9